12.1杠杆校本练习

一、选择题

1.下图1所示的工具中，属于费力杠杆的是（     ）

图1                                       图2

2.观察图2所示的指甲刀的结构图，其中分析正确的是（     ）

A.一个杠杆，且是省力杠杆                B.两个杠杆，一个省力杠杆，一个费力杠杆

C.三个杠杆，一个省力杠杆，两个费力杠杆  D.三个杠杆，一个费力杠杆，两个省力杠杆

3.如右图所示，工人用撬棒撬起石块，O为支点,此撬棒属于（     ）

A.省力杠杆，但费距离                   B.省力杠杆，且省距离

C.费力杠杆，且费距离                   D.费力杠杆，但省距离

4.如右图所示，一根粗细均匀的铁棒AB静止在水平地面上，现用力F将铁棒

从水平地面拉至竖直立起．在这个过程中，力F作用在B端且始终与铁棒

垂直，则用力F将（　　）

A.逐渐变大     B.逐渐变小      C.保持不变     D.先变小后变大

- 如右图所示，要使杠杆处于平衡状态，在A点分别作用的四个力中，最

小的是（     ）

A.F1          B.F2       C.F3      D.F4

6.如右图所示，活塞式抽水机手柄可以看作是绕O点转动的杠杆，

它在动力F1和阻力F2的作用下，处于平衡状态，则（　　）

A.F1•OC=F2•OA       B.F1•OD=F2•OB

C.F1•OE=F2•OA        D.F1•OE=F2•OB

7.如图为用瓶起开启瓶盖的情景，关于该瓶起使用时的杠杆示意图正确的是（     ）

|  | A． |  | B． |  | C． |  | D． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.下列四个图中，所作力F的力臂L，正确的是（　　）

|  | A． |  | B． |  | C． |  | D． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、填空、作图题

9.如图所示，秤砣的质量为100 g，秤杆的质量忽略不计。秤杆水平静止时，OA=5cm，OB=25 cm，则被测物的质量为________kg。若秤砣有缺损时，则杆秤所示的质量值________被测物的真实质量值(选填“小于”、“等于”或“大于”)。

10.某同学在做单臂俯卧撑运动，如图所示。他的重心在A点，所受重力为520N，他将身体撑起处于平衡状态时，地面对手的支持力为________N。             。

11.在衡阳农村一些地方，还保留一种“舂米对”的古代简单机械，其示

意图如图所示，使用这个装置时，人在A端用力把它踩下后立即松脚，

B端就会下落，打在石臼内谷物上，从而把谷物打碎，用力将它踩下

去的过程中，舂自身的重力是“          ”(填“动力”或“阻力”)．这

是一个           (填“省力”或“费力”)杠杆。

- （1）如图3所示．是利用钓鱼竿钓鱼的示意图．O为支点，F1是手对鱼竿的作用力，请画出：

鱼线对钓鱼竿拉力F2的示意图；F1的力臂．

（2）作出图4中的铡刀使用时的两个力臂，并标明L1和L2。

三、实验题

| 实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 2 | 1 | 20 | 2 | 10 |
| 3 | 2.5 | 10 | 1 | 25 |

14.在探究“杠杆的平衡条件”实验中：

（1）实验前，杠杆停在如图甲所示的位置，小明应该将杠杆右端平衡螺母向　   　（填“左”

或“右”）调节，使杠杆在水平位置平衡，这样做的目的是便于测量　        　的大小。

（2）杠杆在水平位置平衡后，在杠杆左边挂上钩码，在右边用测力计竖直向下拉，使杠杆在水

平位置重新平衡，如图乙所示，当测力计的示数如图丙所示，则此时测力计的拉力大小是　 　N。

（3）以测力计拉力为动力F1，钩码重力为阻力F2，多次调整力与力臂的大小来进行测量，得出

的数据如上表所示：

分析表中数据得出：杠杆的平衡条件是　                   　。

（4）在本实验中需要进行多次测量的目的　　   。

A.减小误差      B.求平均值       C.使结论具有普遍性

（5）当测力计由竖直方向变为向右倾斜下拉并保持杠杆在水平位置平衡，如图5所示，此过程

中测力计的拉力F　     　（填“变大”“不变”或“变小”）

# Text boxes

F4

O

F3

A

F2

F1

O

图4

图3

图5